Le servo moteur

Objectif :       adapter des  nouvelles bielles au nouveau  servo moteur déjà existant  . transmettre la direction au roues par l’intermédiaire des bielles du servo-moteur

1  .Première étape :   choisir l’espacement entre la bielle de la branche de direction et  la bielle du servo moteur qui convient le mieux a l’assemblage

2 .Deuxième étape :  pour trouver l’espacement on compare l’emplacement de l’ancienne bielle   situer sur une voiture

bielle de la branche de direction

Bielle 1 de direction NIKKO( ancienne bielle)

La distance séparant les centres des deux cercles est  de 13.6 mm

# Bielle 2 de direction NIKKO ( nouvelle bielle)

La distance séparant les deux cercles 1 et 4 est de 14.55mm.

La distance séparant les deux cercles 2 et 4 est de 11.75mm.

La distance séparant les deux cercles 3 et 4 est de 9.25mm.

DONC : le trou qui correspondrait le mieux a la bielle 1 est :

13.6 - 9.25 =  4.35 mm(trou 3)

13.6 -11.75 =  1.85 mm (trou 2)

14.55 - 13.6 =  0.95 mm (trou 1)

le trou numéro 1  de la bielle 2

on agrandira le trou numéro 1 pour le visser  avec la bille