Mise en situation :

Le bras manipulateur Schrader est utilisé pour déplacer des pièces d’un poste à l’autre dans une unité de -conditionnement

-fabrication.

-montage.

Mobilités et fonctionnement :

On limitera l’étude à la pince de préhension de ce manipulateur.

Principe de fonctionnement :

Cette pince peut être assimilée à un vérin simple effet avec rappel par ressort.

L’alimentation en air du vérin entraîne le déplacement du piston 2.

Sur ce piston sont articulées deux biellettes 4, elles mêmes articulées aux doigts de préhension 7, ceux-ci sont en liaison pivot par rapport au corps 1.

TRANSLATION DU PISTON      ROTATION DES DOIGTS DE LA PINCE

ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA PINCE :

ANALYSE FONCTIONNELLE DESCENDANTE :

# Text boxes

ZONE D'ETUDE

Pression 6 bar

A0

Pièce en position P1

Pièce en

position P2 (bonnes)

ou P3 (mauvaises)

230V 50Hz

Opérateur

CAPTEURSS

Partie

Opérative

Partie

Commande

A3

A2

A1

Pupitre

Ty+

Tz-

Ty-

Tz+

Rx

Socle

Pince

Poignet

Avant-Bras

Bras

Colonne

Pièce sur la

balance et pesée

A3

Pièce en

position P2 (bonnes)

ou P3 (mauvaises)

Ejecter la

pièce

A33

Pièce sur la

balance

Peser la

pièce

A32

Pression 6 bar

Pièce

en

position P1

230V 50Hz

Pression 6 bar

A31

Déplacer la

pièce

Saisir une

pièce

A3112

A311

Pièce en

position P1

Pièce

saisie

A3111

Déplacer la

pince

Pression 6 bar

Libérer la

pièce

A3122

Pièce

libérée

A312

Pièce

saisie

A3121

Déplacer la

pièce

Pression 6 bar

Cartouche

saisie

A31

Pièce en

position P2

Déplacer et

libérer la pièce

A312

Pièce en

position P1

Pression 6 bar

A311

Saisir une

pièce

Energie pneumatique

pression + débit

Energie mécanique de rotation  C,(

Transformer de l’énergie pneumatique en énergie mécanique de rotation

A31122

TRANSFORMATION DE MOUVEMENT

VERIN

Energie mécanique de rotation

C , (

Energie mécanique de translation

F , v

Transformer de l'énergie mécanique de translation en mécanique de rotation

A31122

A311222

Energie pneumatique

6 bar + débit

A311221

Transformer de l'énergie pneumatique en énergie mécanique de translation

LA PINCE

"SCHRADER – BELLOWS"