Exercice 1

Pour changer de LED :

On change Led0 en Led1 dans la boucle du programme principal

L'instruction devient :

bsf	GPIO,2

bsf : bit set file - met à 1 (set) le bit n°2 du registre (file) GPIO (General Purpose Inpout Output)

Cherchez dans les déclarations du début : 	#define	GPIO,2	Led0

puis

bcf	GPIO,2

bcf : bit clear file - met à 0 le bit n°2 du registre GPIO

Pour programmer plusieurs Leds :

Solution 1

On programme individuellement les bits

bsf	Led0

bcf	Led1

bsf	Led3

call	delai

...

Solution 2

On configure l'ensemble du registre

movlw	b'01010101'	; les 8 bits sont définis

movwf	Leds		; puis chargés dans le registre

movlw	DureeTempo	; il faut définir la durée

call	Delai		; et appeler le SP de temporisation

Pour tout éteindre

clrf	Leds

Solution 3

On inverse l'ensemble des E/S

comf	Leds,f

call	Delai

Solution 4

On inverse seulement les bits qui nous intéressent

movlw	b'00000011'

xorwf	Leds,f

movlw	DureeTempo

call	Delai

|  | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Solution 1 | W est inchangé si 1 seul bit est modifié c’est le minimum d’instructions utilisées | Autant d’instructions que de bits |
| Solution 2 | Fixe la valeur de tous les bits | Difficile à lire, nécessite un commentaire |
| Solution 3 | On n’a pas besoin de connaître la valeur des bits Peu d’instructions, le minimum si Ton = Toff | Affecte tous les bits Ne fait que du clignotement |
| Solution 4 | On n’a pas besoin de connaître la valeur des bits | Difficile à lire, nécessite un commentaire Ne fait que du clignotement |

Pour faire une séquence :

Solution 1

On veut une séquence courte (quelques pas).

On va faire du copié-collé des solutions 1 ou 2...

Le chenillard

movlw	DureeTempo

clrf	Leds

call	Delai

bsf	Led0

call	Delai

bsf	Led1

call	Delai

bsf	Led3

...

bcf	...

Solution 2

Si la séquence est longue, on va utiliser une table. Chaque octet de la table va correspondre à une séquence.

Comme on a 5 leds, il reste 3 bits pour coder la durée (8 valeurs différentes).

La table peut être dans la mémoire EEPROM ou dans la mémoire Flash (celle du programme).

Commençons par une table en mémoire Flash. Il faut faire un sous-programme et utiliser l’instruction retlw qui permet de sortir du SP avec un valeur dans w.

Voici le sous-programme :

Table

; Table de valeur (ici 8 valeurs)

; W est modifié

; on renvoie la valeur de la case n°W du tableau dans W

andlw	b'00000111'		; on limite W de 0 à 7 (soit 8 valeurs)

addwf	PCL,f			; on fait sauter le programme de W lignes

retlw	b'00000000'		; case n°0

retlw	b'01010101'

retlw	b'00000000'

retlw	b'11111111'

retlw	b'00000000'

retlw	b'10101010'

retlw	b'00000000'

retlw	b'11111111'		; case n°7

La partie du programme principal est la suivante :

clrf	Etat

Main

movf	Etat,w

call	Table

movwf	Leds

movlw	.10			; le délai est le même pour toutes les étapes

call	Delai

incf	Etat,f		; on passe à l’étape suivante

goto	Main

Passons maintenant à une table dans l’EEPROM. Nous allons juste changer le sous-programme qui va aller lire la valeur en EEPROM. On trouve les renseignements concernant la façon de lire l’EEPROM dans la datasheet du 16F683 au chapitre 10 (Data EEPROM Memory). La lecture de l’EEPROM est simple bien qu’elle se fasse de façon indirecte. Attention au problème des pages mémoires des registres (Bank 0 ou 1), cela peut être la source de problèmes !

Table

; Table de valeur (ici 8 valeurs) en EEPROM

; W est modifié

; on renvoie la valeur de la mémoire n°W dans W

andlw	b'00000111'		; on limite w entre 0 et 7 (soit 8 valeurs)

BANK1

movwf	EEADR			; on charge l'adresse dans le registre ad-hoc

bsf	EECON1,0		; la lecture est lancée

movf	EEDAT,w		; on transfère les données dans W

BANK0

return

On définit les valeurs dans l’EEPROM au début du programme.

org  0x2100

LedTable	de	0,b'01010101',0,b'11111111',0,b'10101010',0,b'11111111'

|  | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Table Flash | Rapidité | Prend de la place en mémoire programme Difficile à modifier |
| Table EEPROM | Minimise la place en mémoire programme Peut être modifier facilement | Lent (c’est relatif…) |

On peut dans notre cas penser utiliser les 3 bits (7,6 et 3) qui ne servent pas pour les leds pour définir la durée. Là aussi les possibilités sont multiples, à vous de jouer…