NOM :

VOCABULAIRE TECHNIQUE		Classe :

NOTE :          /20

Sur les dessins en perspective de la cosse de batterie, colorier les surfaces (traits et zones) des formes fonctionnelles :

Entaille en bleu

Fente en rouge

Trou débouchant en vert

Trou borgne en jaune

Chanfrein en gris

TRAITS NORMALISES

Sur la vue du dessin d'ensemble ci-dessous, quel type de trait est utilisé pour les pièces 5 et 6 ?

Désignation :……………………………………………………Application :………………………………………………………………

Dans la zone repéré A, quel type de trait est utilisé ?

Désignation :……………………………………………………Application :………………………………………………………………

Quel type de trait  doit on utiliser pour les axes des cylindres ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LECTURE DU DESSIN D'ENSEMBLE

Sur le dessin d'ensemble, colorier sur les deux vues et dans la nomenclature les pièces 1, 2, 3, 4.

( Utiliser 1 couleur par pièce et ne colorier que les parties visibles des vues. )

Les pièces sont en relation les unes avec les autres par des surfaces de contact. Rechercher ces relations, identifier les formes des surfaces de contact et compléter le graphe ci-dessous.

( Relier par un trait les numéros des pièces en relation de contact, indiquer sur les traits le(s) type(s) de surfaces : "sphérique", "Plane", "Cylindrique", "Conique", "Filetage".)

Quel est le diamètre réel du plot de batterie ?    Justifier votre réponse .

( Attention à l'échelle du dessin )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle est la dimension de la clé plate à utiliser pour démonter la cosse ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle pièce sera manœuvrée par la clé plate ?     Justifier votre réponse.

( Indiquer son N° Repère et sa désignation )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REPRESENTATION GRAPHIQUE

Sur la feuille de dessin format A4 Vertical :

Dessiner le dessin de définition de la cosse (Repère 1 seul)  à l'échelle 2:1 en :

Vue de face à compléter dans la position ébauché.

Vue de droite

Vue de dessus

Coter la fente et l'entaille.

Compléter le cartouche (Désignation de la pièce, échelle, format, date, nom)

ATTENTION AUX CORRESPONDANCES ENTRES LES VUES,

A L'EPAISSEUR DES TRAITS ET A LA PRECISION DU TRACE.

NE PAS OUBLIER LES TRAITS INTERROMPUS.

BAREME DE CORRECTION :

ANALYSE STRUCTURELLE :

Décodage des volumes et des traits :

Vocabulaire technique 						/ 5

Traits normalisés							/ 3

Lecture du dessin d'ensemble :

Repérage en couleur du dessin d'ensemble			/ 4

Graphe des surfaces en contacts				/ 5

Questions de technologie						/ 3

/ 20

DESSIN :

Correspondance des 3 vues					/ 15

Cotation								/ 3

Cartouche								/ 2

/ 20

# Text boxes

A

6

2

4

1

3